FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo letnej časti 22. ročníka   			FKS, KTFDF FMFI UK
B – kategória (mlaší)			Mlynská dolina 
školský rok 2006/2007			842 48 Bratislava

termín odoslania riešení	 		riesenia@gmail.com

www.	.sk	info@fks.sk

B–2.1 Ohrievač (5 bodov, riešia len prváci)

Máme dva rovnaké elektrické ohrievače s konštantným vnútorným odporom R. V rámci akcie „zahrej svoj organizmus“ zapojíme

- jeden

- obidva, sériovo, t.j. za seba

ohrievače do elektrickej siete. V ktorom prípade dostaneme viac tepla, a koľkokrát viac to bude?

B–2.2 Autobus (5 bodov)

S akým zrýchlením by musel vyštartovať autobus so zadným náhonom, aby sa postavil na zadné (t.j. predné kolesá sa aspoň na chvíľu ocitnú vo vzduchu)? Potrebné údaje odhadnite alebo zistite.

B–2.3 Sekunda a pol (5 bodov)

Odmerajte svoju reakčnú dobu, t.j. minimálny čas, ktorý uplynie medzi vonkajším, dostatočne zreteľným podnetom a nejakou vašou dostatočne jednoduchou a fyzicky nenáročnou akciou. Oceníme, ak vymyslíte čo najviac spôsobov, bez použitia počítača alebo podobného programovateľného zariadenia (môžete použiť obyčajné stopky).

B–2.4 Stabilita (5 bodov)

Polguľa s polomerom R je pevne pripevnená na vodorovnej podložke. Položíme na ňu dosku s hrúbkou d. Doska má ťažisko presne nad najvyšším bodom polgule a medzi ňou a polguľou je dostatočne veľké trenie, aby nič neprešmykovalo. Rozhodnite, či táto poloha bude stabilná, t.j. prežije doska malé ťuknutie?

B–2.5 Plyny (5 bodov)

Do valca dáme ideálny dvojatómový plyn a zhora ho uzavrieme pohyblivým piestom. Piest ako taký má hmotnosť m. Teraz na piest

- položíme

- nepoložíme

šuter s hmotnosťou M a počkáme kým sa sústava ustáli, jej teplota bude v obidvoch prípadoch rovnaká ako teplota v miestosti (t.j. v prípade a) bude piest stlačený viac, lebo plyn je stláčaný väčším tlakom). Teraz ohrejeme plyn o teplotu ΔT. Ktorej zo sústav a), b) bude treba pri tom dodať viacej tepla?

Tento seminár podporujú

KTFDF FMFI UK  a

# Text boxes

10.4.2007